## Slide 1
LAB MEETING | 2026.08.05
v2 눈 깜빡임 인코더:
유용성은 확보했고,
신원 누출은 남아 있다
mEBAL2 57명에서 직접 지도학습한 16차원 벡터와
EAR 베이스라인을 같은 조건에서 비교
핵심 질문 | 깜빡임은 잘 잡는가? 신원은 얼마나 남는가?
v2 기준선
57명
27,758 events
vpres CNN · D=16
IEEE Sensors Letters 방향 점검
Notes: [Sources]
docs/v2/PROTOCOL.md §0; docs/PROJECT.md §2; README.md

## Slide 2
WHY V2 CHANGED
v2는 인코더보다 검증 규칙을 먼저 고정했습니다
02
이전 v1
현재 v2
8명 공개셋 · 128D 오토인코더
• 데이터·분할·임계값이 현재 문제와 다름
• EAR와의 비교 기준이 흔들림
• 성능·프라이버시 결론을 이어 쓸 수 없음
57명 mEBAL2 · 직접 지도학습 vpres D=16
• 피험자 분리 5-fold × 3 seed
• EAR는 유용성 베이스라인으로 고정
• 신원 누출은 “숨겼다”가 아니라 “얼마나 남는가”로 측정
→
이번 라운드의 결론: 표현 학습의 효과와 입력 자체의 누출을 분리해 보여주는 기준선을 만든다.
Source: docs/PROJECT.md §2; README.md; docs/v2/PROMPT_v2.md (consumed-history context)
02
Notes: [Sources]
docs/PROJECT.md §2 and v1/v2 table; README.md “핵심 전환”; docs/v2/PROMPT_v2.md “소비 완료”.

## Slide 3
DATA AUDIT BEFORE MODELING
먼저 데이터의 실제 구조와 오염을 바로잡았습니다
03
원 배포본
58명
mEBAL1 38 + 신규 mEBAL2 20
최종 분석 코호트
57명
U18 제외
유효 이벤트
27,758
28,728 중 결측·좌석·U18 제외
입력 규모
532,109
64×160 눈 크롭 프레임
발견
2022 배치에는 여러 사람이 함께 촬영된 장면이 있어
주 피험자가 아닌 얼굴이 선택되는 사례가 존재
대응
프레임별 화면 x 위치를 다시 추적해 좌석 이탈을 플래그하고
U18 및 오염 이벤트를 분석에서 제외
중요: 모델 성능보다 먼저 “누구의 눈을 보고 있는가”를 검증한 뒤 평가 코호트를 고정했습니다.
Source: docs/v2/PROTOCOL.md §0, §3-bis, §3-ter; results/v2/apply_flags_report.json
03
Notes: [Sources]
docs/v2/PROTOCOL.md §0 data table; §3-bis and §3-ter; results/v2/apply_flags_report.json.

## Slide 4
CURRENT V2 PIPELINE
같은 입력에서 유용성과 신원 누출을 함께 측정합니다
04
mEBAL2 이벤트
19프레임
blink / unblink
→
품질·오염 필터
결측 ≤5
좌석 이탈·U18 제외
→
눈 크롭·정규화
64×160 · margin 2.2
frame standardize
→
vpres CNN
프레임당
16차원 벡터
→
시간 판정 헤드
TCN + MLP
blink 확률
평가 설계
유용성
피험자 분리 5-fold × 3 seed · PR-AUC · EAR-head와 비교
신원 누출
시간 블록 MLP 재식별 · 균형 표집 · 랜덤 인코더와 비교
Source: src/v2/train_encoder.py; src/v2/model/encoder.py; docs/v2/PROTOCOL.md §§4, 7–9.
04
Notes: [Sources]
src/v2/train_encoder.py; src/v2/model/encoder.py; docs/v2/PROTOCOL.md §§4, 7–9.

## Slide 5
UTILITY: SUBJECT-DISJOINT EVALUATION
EAR-head 대비 유용성은 확보했습니다
05
5-fold × 3 seed = 15개 독립 실행
ours | vpres D=16
0.9886
EAR-head | 동일 시간 판정 헤드
0.9724
EAR rule | 규칙 기반
0.8931
정식 비교: ours − EAR-head
+0.0151
95% CI [+0.0106, +0.0203]
δ = 0.02 기준: superior
해석: 같은 시간 판정 헤드와 비교해 얻은 차이입니다. 다만 안경 하위군은 표본이 작아 별도 결론을 내리지 않습니다.
Source: results/v2/train_encoder.json; results/v2/posthoc_subgroups.json; docs/v2/PROTOCOL.md §0, §9.
05
Notes: [Sources]
results/v2/train_encoder.json; results/v2/posthoc_subgroups.json; docs/v2/PROTOCOL.md §0 and §9.

## Slide 6
PRIVACY AUDIT: RE-IDENTIFICATION
학습된 16차원 벡터는 신원을 억제하지 못했습니다
06
57-way 시간 블록 MLP · 균형 표집 · chance = 0.0175
원본 픽셀
0.9080
PCA-32
0.8669
ours | vpres D=16
0.6345
랜덤 인코더 D=16
0.6261
광학 3차원
0.0825
EAR 스칼라
0.0548
핵심 해석
학습 전 랜덤
인코더와 거의
같은 누출
“프라이버시 개선”
주장 불가
집계 공격: 관측 1개 0.9139 → 10개 0.9960 → 100개 1.0000. 차원 축소는 억제 기전이 아닙니다.
Source: results/v2/phase5_reid.json; docs/v2/PROTOCOL.md §0, Phase 5.
06
Notes: [Sources]
results/v2/phase5_reid.json; docs/v2/PROTOCOL.md §0 Phase 5.

## Slide 7
REPRODUCIBILITY AND GUARDRAILS
평가 규칙을 먼저 고정하고 9개 게이트를 통과했습니다
07
격자
저 false-alarm 영역을
40,001개 후보로 탐색
PASS
분할
이벤트 수 + 수집 배치
이중 층화·피험자 분리
PASS
선택
validation에서 선택하고
test에서만 보고
PASS
결정성
실제 인코더까지
같은 시드 bit-identical
PASS
Phase −1 gate 9/9 PASS | GPU·seed·데이터를 포함한 실제 인코더 결정성까지 확인
단, 학습 원점수 보존과 깨끗한 커밋 상태는 다음 전체 재실행에서 더 강하게 봉인해야 합니다.
Source: results/v2/gate_minus1.json; docs/v2/PROTOCOL.md §§1–5, §11.
07
Notes: [Sources]
results/v2/gate_minus1.json (latest PASS); docs/v2/PROTOCOL.md §§1–5 and §11.

## Slide 8
HONEST BOUNDARY
현재 기준선이 말하는 것과 말하지 못하는 것을 분리합니다
08
이번 라운드에서 말할 수 있는 것
• EAR-head와 같은 판정 조건에서 utility 확보
• 16차원 표현의 신원 누출을 정량화
• 학습이 누출을 줄이지 못함을 기준선과 비교
아직 말하면 안 되는 것
• 프라이버시가 확보되었다
• 안경군에서 우월하다
• v2가 Pi5 30 fps를 만족한다
• 표현 학습의 기여가 완전히 분리되었다
따라서 다음 논문의 메시지는 “프라이버시 해결”이 아니라 “유용성·누출을 같은 조건에서 측정한 기준선”입니다.
Source: docs/v2/PROTOCOL.md §0, §§9–13; results/v2/posthoc_subgroups.json; docs/PI5_BENCHMARK.md.
08
Notes: [Sources]
docs/v2/PROTOCOL.md §0, §§9–13; results/v2/posthoc_subgroups.json; docs/PI5_BENCHMARK.md.

## Slide 9
NEXT DECISIONS
다음은 “배포 가능성”과 “억제 필요성”을 분리해 닫는 일입니다
09
01
Phase 6 · Pi5 재측정
vpres D=16, 1280×720에서
p99 e2e ≤ 33.3 ms 확인
02
대조군 2·3·4
표현 자체와 학습 목적함수의
기여를 분리
03
신원 억제 방향 결정
현재 0.6345 → 목표 < 0.086
박사님 확인 후 후속 연구로
랩미팅에서 필요한 판단: 기준선 결과를 제출 가능한 기여로 정리하고, 신원 억제는 다음 단계로 승인할 것인가?
Source: docs/v2/PROTOCOL.md §0, §11; docs/PI5_BENCHMARK.md; docs/v2/HANDOFF.md.
09
Notes: [Sources]
docs/v2/PROTOCOL.md §0 and §11; docs/PI5_BENCHMARK.md; docs/v2/HANDOFF.md.